## Slide 1
简洁版 / 6 页
GSC 多样本 .gsc 二进制格式整理汇报
基于 GSC多样本二进制格式汇报-260416.html 聚焦文件结构、GT 语义与风险点
基于 docs/0_avsStructure/ 现有 HTML 内容压缩整理
适合 5 到 8 分钟汇报
保留结构判断、映射关系与下一步建议
汇报PPT_260416

## Slide 2
1. 核心结论
多样本 .gsc 当前实现
这次整理明确了什么
`.gsc` 可拆成顶层头、Main Archive、lossless part2、SDSL tail 四段。
GT 与 other fields 是两条不同存储链，不能按同一种字段流理解。
当前 writer 实际输出 `GSCF V2` row-block 目录，reader 同时兼容 legacy 读取。
文档已从“结构表”推进到“可追溯到源码的格式说明”。
适用范围
只针对当前仓库的多样本 `gsc compress / decompress` on-disk 格式，不覆盖单样本 gVCF，也不等同于 AVS 外层容器。
最重要的判断
GT payload 不是文本 GT；它本质上是两条 bitplane 经过变换后的稀疏索引流，恢复时还要结合 zero/copy 位图。
对外协议化前提
若未来要把格式正式发布，需要补顶层 `magic/version` 并移除 `bool`、`size_t` 这类 ABI 敏感类型。
汇报PPT_260416

## Slide 3
2. 文件整体布局
先看四段式容器
顶层头
mode_type other_fields_offset sdsl_offset
Main Archive
chunk 索引 header/sample fixed-fields chunks
lossless part2
FILTER/INFO/FORMAT 多流容器
SDSL tail
4 个 rrr_vector zero/copy 位图
Main Archive 里重点关注
chunk 定位信息与 `chunks_min_pos / where_chrom`。
`ploidy / max_block_rows / max_block_cols / n_col_blocks` 等全局参数。
压缩 header、样本名、fixed-fields chunk payload。
reader 侧真实读取顺序
先读顶层头部。
先跳到 `sdsl_offset` 读取 4 个尾部位图。
再回到头后位置读取 Main Archive。
lossless 时把 `[other_fields_offset, sdsl_offset)` 当 part2 容器。
汇报PPT_260416

## Slide 4
3. Chunk 与 GT 真实语义
当前 writer 实际输出 GSCF V2
Fixed-fields chunk
chunk 内带 `GSCF` magic 和 row-block 目录。
V2 目录显式记录 `variant_count / first_pos / last_pos / gt_off / gt_size`。
reader 先尝试按新目录读；不命中时回退到 legacy 平铺格式。
这是按范围读取、按块解码的基础。
GT payload
GT 不是 `0/0` 文本，而是两条 bitplane 的变换结果。
`00/01/10/11 -> 0/1/./2`，因此 `no_vec` 近似 `2 × variants`。
落盘前会经过置换、XOR、稀疏化与 copy/zero 标注。
row-block GT payload 末尾还会追加 backend marker，reader 取出 segment 后再按 marker 解码。
汇报PPT_260416

## Slide 5
4. Lossless Part2 与查询路径
other fields 是多流容器
Part2 的组织方式
`File_Handle_2` 管理多个 stream，而不是单一顺序字段流。
每个 key 通常注册 `size` 与 `data` 两条流，另有 `part2_params` 存全局参数。
`part2_params` 中还会放 `actual_variants`、`keys`、backend 与 FORMAT dictionaries。
查询与恢复时的价值
新 chunk 目录支持更细粒度的范围查询。
SDSL 尾区里的 zero/copy 位图帮助快速判定 GT 行类型。
copy 行还要结合 copy-origin map 恢复 unique 行。
lossless 样本查询路径可只输出 fixed fields + GT，不强制还原 other fields。
汇报PPT_260416

## Slide 6
5. 汇报建议
风险点与下一步
风险点
顶层没有全局 `magic/version`，格式自描述能力不足。
archive 中含 `bool`、`size_t`，跨平台 ABI 稳定性不足。
final `.gsc` 中 chunk 依赖外层索引定位，不是完全自包含。
建议先做
拿一个 toy 文件做偏移级 hexdump。
补一轮 legacy chunk 老文件实测。
把写路径与读路径锚点整理进正式说明文档。
若走协议化
先引入顶层 `magic/version`。
固定字段宽度，去掉 ABI 敏感类型。
再考虑与 AVS 外层容器做正式映射。
汇报PPT_260416